ООО «Завод «Световые технологии»

Паспорт Модульные системы (светильники серий «Ring», «Rego», «Rival»)

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник подвесной, с трубчатыми люминесцентными лампами, предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-1, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2.Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц					50

2.2. Номинальное напряжение, В				220

2.3. Класс защиты от поражения электрическим током		I

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп, торцевых крышек и оптической части), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. С распакованного светильника снять алюминиевые крышки, ввести в отверстие сетевые провода. Корпус закрепить на тросовом подвесе.

5.3. Во избежание усадки в процессе эксплуатации цветной декоративной полимерной вставки (REGO и RIVAL) необходимо при сборке линии вытянуть вставку из паза на длину ~100-150 мм и аккуратно заправить в паз начиная с торца светильника. Обрезка вставки не допускается.

5.4. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 4).

5.5. Вставить алюминиевые крышки.

5.6. Вставить люминесцентные лампы.

5.7. Вставить рассеиватель или экранирующую решетку (поставляются отдельно).

5.8. Загрязненный светильник рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

5.9. Для светильников с ЭПРА, схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Module Systems (Ring/Rego/Rival series lights)

Certificate

1. Application

1.1. The suspended light with tube-shaped fluorescent lamps is designed for general illumination of office and public rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz).Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.3. The light is manufactured in Clm App 4 configuration under GOST 15150-69.

2. Specifications

2.1. Frequency, Hz			50

2.2. Nominal voltage, V			220

2.3. Class of protection against electric shock	I

3. Delivery set

Light without lamps, end covers and optics (pcs)	1

Package (pcs)			1

Certificate (pcs)			1

4. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

5. Operation and installation

5.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

5.2. Remove the aluminum covers from the unpacked light and insert power wires in the hole.

5.3. Pull out the colored polymeric insert from the slot for 100 to 150 mm and install it in the slot from the end of the light to prevent shrinkage of THE insert (REGO and RIVAL). Never cut the insert.

5.4. Connect power wires to the terminal block according to specified polarity.

If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 4).

5.5. Install aluminum covers.

5.6. Install the fluorescent lamp(s).

5.7. Install the diffuser or the shielding louver (supplied separately).

5.8. Clean the light with soft cloth, never use abrasive cleaners.

5.9. Connection diagram of lights with ECG is shown at the housing of ECG.

6. Acceptance

The light complies with TU 3461-001-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Controller

Packer

The light is certified.

7. Warranty

7.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

7.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

7.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

7.4. Failure of lamps and starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia.

Date of sale:

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Модульные жүйелер («Ring», «Rego», «Rival» топтамадағы шырақтар)

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық ғимаратты жарықтандыратын түтік тәрізді нұршамы бар, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған аспалы шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 страндартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-1, ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК 4 орындауымен шығарылады.

2.Техникалық сипаттамалар

2.1. Тоқ жиілігі, Гц				50

2.2. Атаулы қуат, В	 			220

2.3. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы		I

# 3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамы, жанындағы қақпалары және оптикалық бөлігі жоқ), дана. 	1

Бума, дана. 						1

Құжаты, дана. 					1

# 4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

# 5. Пайдалану және орнату ережелері

5.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

5.2. Бумадан шығарылған шырақтан алюминий қақпағын шешіп, тесіктен желілік сымдарды өткізу Тұрқыны асқышта бекіту.

5.3. Сәндік түрлі түсті полимерден жасалған қосымшаны пайдалану барысында отыруынан сақтап қалу үшін (REGO және RIVAL) желіні жинау қадамында қосымшаны кертпеден ~100-150 мм ұзындыққа шығарып, шырақтың шетінен бастап кертпеге салып алу қажет. Қосымшаны кесу рұқсат емес.

5.4. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

Реттеуіш ЭТҚА қолданылған жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 4).

5.5. Алюминий қақпақтарды қосу.

5.6. Нұршамдарды қосу.

5.7. Шашыратқышты және қалқалайтын торды (бөлек жеткізіледі) орнату.

5.8. Ластанған шырақты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5.9. ЭТҚА-сы бар шырақтар үшін, электр жалғау үлгісі ЭТҚА тұрқысында келтірілген.

6. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

7. Кепілдікті міндеттеме

7.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

7.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

7.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы:390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылу күні:

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Пашпарт Модульныя сістэмы (свяцільні серый «Ring», «Rego», «Rival»)

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік падвясны, з трубчатымі люмінесцэнтнымі лямпамі, прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх памяшканняў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-1 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ 4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

2.Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Частата току, Гц				50

2.2. Намінальнае напружанне, В			220

2.3. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	I

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў, тарцовых накрывак і аптычнай часткі), шт.	1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. З распакаванай свяцільні зняць алюмініевыя накрыўкі, увесці ў адтуліну сеткавыя правады. Корпус замацаваць на тросавым падвесе.

5.3. Каб пазбегнуць усадкі ў працэсе эксплуатацыі каляровай дэкаратыўнай палімернай устаўкі (REGO і RIVAL), неабходна пры зборцы лініі выцягнуць устаўку з паза на даўжыню ~100-150 мм і акуратна заправіць у паз, пачынаючы з тарца свяцільні. Абрэзка ўстаўкі не дапускаецца.

5.4. Падключыць провад сілкавання да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 4).

5.5. Уставіць алюмініевыя накрыўкі.

5.6. Уставіць люмінісцэнтныя лямпы.

5.7. Уставіць рассейвальнік ці экраніруючую рашотку (пастаўляецца асобна).

5.8. Забруджаную свяцільню рэкамендуецца праціраць мяккім рыззём без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

5.9. Для свяцільніяў з ЭПРА – схема электрычных злучэнняў прыведзена на корпусе ЭПРА.

6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата вырабу

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

7.4. Выхад з ладу лямпаў і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Паспорт Модульні системи (світильники серій «Ring», «Rego», «Rival»)

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник підвісний, з трубчастими люмінесцентними лампами, призначений для освітлення адміністративно-громадських приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-1, ЕМС за ГОСТ Р 51318-99.

1.3. Світильник виготовляється у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

2. Технічні характеристики

2.1. Частота струму, Гц		50

2.2. Номінальна напруга, В		220

2.3. Клас захисту від ураження електричним струмом		I

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп, торцевих кришок та оптичної частини), шт.	1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні.

5. Правила експлуатації та встановлення

5.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. З розпакованого світильника зняти алюмінієві кришки, завести через отвір мережеві проводи. Корпус закріпити на тросовому підвісі.

5.3. Щоб уникнути усадки в процесі експлуатації кольорової декоративної полімерної вставки (REGO и RIVAL) необхідно при зборці лінії витягнути вставку з пазу на довжину ~100-150 мм та акуратно заправити в паз, починаючи з торця світильника. Обрізка вставки не допускається.

5.4. Проводи живлення підключити до клемної колодки відповідно до вказаної полярності.

При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні (див. рис. 4).

5.5. Вставити алюмінієві кришки.

5.6. Вставити люмінесцентні лампи.

5.7. Вставити розсіювач або екранувальну решітку (постачається окремо).

5.8. Забруднений світильник рекомендується протирати м'якою тканиною без застосування абразивних засобів для чищення.

5.9. Для світильників з ЕПРА, схема електричних з'єднань наведена на корпусі ЕПРА.

6. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні зобов'язання
7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний період – 36 місяців з дати виготовлення світильника.

7.3. Строк служби в нормальних кліматичних умовах і при дотриманні правил установки та експлуатації:

- 8 років – для світильників, корпусів світильників, оптичних частин (розсіювача), виготовлених з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1 					1а					2

3.

| L | лампа | lamp | шам | лямпа | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | choke | дроссель | дросель | дросель |
| St | стартер | starter | стартер | стартар | стартер |
| C | Компенсационный конденсатор | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |
|  | мкФ | mcF | мкФ | мкФ | мкФ |

| 4 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА | Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains | Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі | Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА | Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клеммная колодка | Terminal box | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |

4.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений ЭмПРА/ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА/ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Максимальное количество светильников в линии | Масса, кг, не более | Тип решетки (заказывается отдельно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 60х60х1100 | 100 | 1,8 | Белая из поликарбоната или металлизированная из пластика решетки |
| Ring 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 60х60х1840 | 59 | 2,3 | Белая из поликарбоната или металлизированная из пластика решетки |
| Ring 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 60х60х2140 | 36 | 2,8 | Белая из поликарбоната или металлизированная из пластика решетки |
| Ring 154 | ЛЛ G13 | На ЭПРА | 0,96 | 60х60х1840 | 37 | 2,3 | Белая из поликарбоната или металлизированная из пластика решетки |
| Rego 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 110x90x800 | 100 | 3,6 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 59 | 3,7 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110x90x1700 | 36 | 4,3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 110х90х800 | 50 | 3,7 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 29 | 4,2 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1700 | 18 | 5,2 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 75 | 4 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 37 | 4 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 235 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1700 | 30 | 4,5 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rego 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 19 | 4 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната |
| Rival 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 140х65х1100 | 100 | 3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 59 | 3,1 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 36 | 4 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 140х65х1100 | 50 | 3,1 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 29 | 3,6 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 18 | 4,7 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 128 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 75 | 3,3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 228 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 154 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 254 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 19 | 3,3 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |
| Rival 249 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х2000 | 20 | 4,7 | Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка из пластика |

| Luminaire name, (number and power of lamps) | Lamp type and base | Connection diagram E/mCCG/ECG | Power Factor E/mCCG/ECG | Dimensions AxBxC, mm | Max. number of lights per line | Max. weight, kg | Type of louver (to be ordered separately) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring 118 | FL G13 | 1/ECG | 0,5/0,96 | 60х60х1100 | 100 | 1,8 | White polycarbonate or metalized plastic louver |
| Ring 136 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 60х60х1840 | 59 | 2,3 | White polycarbonate or metalized plastic louver |
| Ring 158 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 60х60х2140 | 36 | 2,8 | White polycarbonate or metalized plastic louver |
| Ring 154 | FL G13 | На ECG | 0,96 | 60х60х1840 | 37 | 2,3 | White polycarbonate or metalized plastic louver |
| Rego 118 | FL G13 | 1/ECG | 0,5/0,96 | 110x90x800 | 100 | 3,6 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 136 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 59 | 3,7 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 158 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 110x90x1700 | 36 | 4,3 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 218 | FL G13 | 2/ECG | 0,6/0,96 | 110х90х800 | 50 | 3,7 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 236 | FL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 29 | 4,2 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 258 | FL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 110х90х1700 | 18 | 5,2 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 114 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 214 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 128 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х1400 | 75 | 4 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 228 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х1400 | 37 | 4 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 235 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х1700 | 30 | 4,5 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rego 254 | FL G5 | Connected to ECG | 0,96 | 110х90х1400 | 19 | 4 | White louver or polycarbonate diffuser |
| Rival 118 | FL G13 | 1/ECG | 0,5/0,96 | 140х65х1100 | 100 | 3 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 136 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 59 | 3,1 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 158 | FL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 36 | 4 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 218 | FL G13 | 2/ECG | 0,6/0,96 | 140х65х1100 | 50 | 3,1 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 236 | FL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 29 | 3,6 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 258 | FL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 18 | 4,7 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 128 | FL G5 | ECG | 0,96 | 140х65х1700 | 75 | 3,3 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 228 | FL G5 | ECG | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 154 | FL G5 | ECG | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 254 | FL G5 | ECG | 0,96 | 140х65х1700 | 19 | 3,3 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |
| Rival 249 | FL G5 | ECG | 0,96 | 140х65х2000 | 20 | 4,7 | White polycarbonate louver or diffuser, metalized plastic louver |

| Артикул (шамдардың саны және қуаты) | Шамның түрі және цоколі | Электр жалғау үлігсі ЭмТҚА/ЭТҚА | Қуат коэффициенті | Артикул (шамдардың саны және қуаты) | Шамның түрі және цоколі | Электр жалғау үлігсі ЭмТҚА/ЭТҚА | Қуат коэффициенті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring 118 | НҰРШАМ G13 | 1/ЭТҚА | 0,5/0,96 | 60х60х1100 | 100 | 1,8 | Поликарбонаттан жасалған ақ немесе пластиктен жасалған металл тәрізді торлар |
| Ring 136 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 60х60х1840 | 59 | 2,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ немесе пластиктен жасалған металл тәрізді торлар |
| Ring 158 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 60х60х2140 | 36 | 2,8 | Поликарбонаттан жасалған ақ немесе пластиктен жасалған металл тәрізді торлар |
| Ring 154 | НҰРШАМ G13 | На ЭТҚА | 0,96 | 60х60х1840 | 37 | 2,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ немесе пластиктен жасалған металл тәрізді торлар |
| Rego 118 | НҰРШАМ G13 | 1/ЭТҚА | 0,5/0,96 | 110x90x800 | 100 | 3,6 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 136 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 59 | 3,7 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 158 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 110x90x1700 | 36 | 4,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 218 | НҰРШАМ G13 | 2/ЭТҚА | 0,6/0,96 | 110х90х800 | 50 | 3,7 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 236 | НҰРШАМ G13 | 3/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 29 | 4,2 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 258 | НҰРШАМ G13 | 3/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 110х90х1700 | 18 | 5,2 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 114 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х1400 | 75 | 4 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х1400 | 37 | 4 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 235 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х1700 | 30 | 4,5 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rego 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА келтірілген | 0,96 | 110х90х1400 | 19 | 4 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқшы |
| Rival 118 | НҰРШАМ G13 | 1/ЭТҚА | 0,5/0,96 | 140х65х1100 | 100 | 3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 136 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 59 | 3,1 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 158 | НҰРШАМ G13 | 1a/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 36 | 4 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 218 | НҰРШАМ G13 | 2/ЭТҚА | 0,6/0,96 | 140х65х1100 | 50 | 3,1 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 236 | НҰРШАМ G13 | 3/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 29 | 3,6 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 258 | НҰРШАМ G13 | 3/ЭТҚА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 18 | 4,7 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА | 0,96 | 140х65х1700 | 75 | 3,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 154 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА | 0,96 | 140х65х1700 | 19 | 3,3 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |
| Rival 249 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА | 0,96 | 140х65х2000 | 20 | 4,7 | Поликарбонаттан жасалған ақ тор немесе шашыратқыш, немесе пластиктен жасалған металл тәрізді тор |

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў ЭмПРА/ЭПРА | Каэфіцыент магутнасці ЭмПРА/ЭПРА | Габарыты, мм, AxBxC | Максімальная колькасць свяцільняў у лініі | Маса, кг, не больш за | Тып рашоткі (заказваецца асобна) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 60х60х1100 | 100 | 1,8 | Белая з полікарбанату альбо металізаваная з пластыка рашоткі |
| Ring 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 60х60х1840 | 59 | 2,3 | Белая з полікарбанату альбо металізаваная з пластыка рашоткі |
| Ring 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 60х60х2140 | 36 | 2,8 | Белая з полікарбанату альбо металізаваная з пластыка рашоткі |
| Ring 154 | ЛЛ G13 | На ЭПРА | 0,96 | 60х60х1840 | 37 | 2,3 | Белая з полікарбанату альбо металізаваная з пластыка рашоткі |
| Rego 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 110x90x800 | 100 | 3,6 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 59 | 3,7 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110x90x1700 | 36 | 4,3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 110х90х800 | 50 | 3,7 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1400 | 29 | 4,2 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 110х90х1700 | 18 | 5,2 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 214 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х800 | 100 | 3,5 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 75 | 4 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 228 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 37 | 4 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 235 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1700 | 30 | 4,5 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rego 254 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 110х90х1400 | 19 | 4 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату |
| Rival 118 | ЛЛ G13 | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 140х65х1100 | 100 | 3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 59 | 3,1 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 36 | 4 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 140х65х1100 | 50 | 3,1 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х1700 | 29 | 3,6 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 140х65х2000 | 18 | 4,7 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 128 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 75 | 3,3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 228 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 154 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 37 | 3,3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 254 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х1700 | 19 | 3,3 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |
| Rival 249 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 140х65х2000 | 20 | 4,7 | Белая рашотка альбо рассейвальнік з полікарбанату, металізаваная рашотка з пластыка |