# ООО «Завод «Световые Технологии»

Светильник ATLANT INDUSTRY

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии ATLANT INDUSTRY на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения туннелей, дорог, мостовых сооружений и пр., и рассчитан для работы в сети переменного тока 100-270 В (±10%), 50-60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности                ГОСТ P МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-06,              ГОСТ Р 51317.3.3-081.3.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.6. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.7. Светильники могут быть установлены на поверхность потолка или стены, используя лиру с механизмом фиксации угла установки (0-900).

2. Комплект поставки

Светильник, шт.					      1

Упаковка, шт.					      1

Паспорт, шт.					      1

3.Состав изделия

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской. Рассеиватель изготовлен из ударопрочного оптического поликарбоната, внутри светильника установлены светодиоды.

4. Требования по технике безопасности

Установку, подключение питания и чистку светильника производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. Распаковать светильник. Закрепить светильник на поверхности, используя лиру с механизмом фиксации угла установки и комплект крепежа (в комплект поставки не входит).

5.3. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N, земля.

5.4. Загрязненный светильник рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует  ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная, д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габаритные размеры светильника

ATLANT INDUSTRY LED 90

Габаритные размеры светильника

ATLANT INDUSTRY LED 140

Габаритные размеры светильника

ATLANT INDUSTRY LED 210/270

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Световая температура, К | Световой поток, люмен | Установочные размеры, мм | Индекс цветопередачи, Ra, не менее | Коэффициент мощности | Гебариты, мм | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATLANT INDUSTRY LED 90 | 90 | 4500 | 7200 |  | 70 | 0,96 | 360x318x164 | 7,6 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| ATLANT INDUSTRY LED 140 | 145 |  | 12700 | 170; 90 | 70 | 0,95 | 358х480х239 | 8 |  |
| ATLANT INDUSTRY LED 210 | 210 |  | 31000 |  | 70 | 0,95 | 625х360х210 | 15,3 |  |
| ATLANT INDUSTRY LED 270 | 270 |  | 32500 |  | 70 | 0,95 | 625х360х210 | 15,3 |  |

# Text boxes

11/04/14